## Slide 1: Stallion Express Auto Service
Schedule Service Intervals
FIAT 500C 1.4L - Selespeed

## Slide 2: 10,000 Km Service
10000 Km | 30000 Km | 50000 Km | 70000 Km | 90000 Km | 110000 Km | 130000 Km | 150000 Km | 170000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت

## Slide 3: 20,000 Km Service
20000 Km | 40000 Km | 140000 Km | 180000 Km | 260000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Spark Plugs | بوجيهات

## Slide 4: 40,000 Km Service
40000 Km | 80000 Km | 160000 Km | 280000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Spark Plugs | بوجيهات
Hydraulic Unit Fluid | زيت هيدروليك

## Slide 5: 60,000 Km Service (Major Service)
60000 Km | 120000 Km | 180000 Km | 240000 Km | 360000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Spark Plugs | بوجيهات
Driving Belt | سير محرك
Tensioner Drive Pulley | بليه شداد
Toothed Timing belt | سير كاتينه
Toothed Timing Pulley | بليه كاتينه
Notes | ملحوظات
- The Hydraulic Unit fluid will be added to the services 120000 Km & 360000 Km . | - يتم اضافه زيت الهيدروليك يونيت فى صيانه ال 120000 كم و 360000 كم

## Slide 6: 100,000 Km Service
100000 Km | 200000 Km | 300000 Km | 400000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Spark Plugs | بوجيهات
Coolant | مياه تبريد
Gearbox Oil | زيت فتيس
Notes | ملحوظات
-The service 300000 Km will be a major service so the Belts & Pulleys will be added. - The Hydraulic Unit fluid will be added to the service 200000 Km & 400000 Km | يتم اضافه مجموعه السيور والبلى فى صيانه ال 300000 كم. - - يتم اضافه زيت الهيدروليك يونيت فى صيانه ال 200000 كم و 400000 كم.