## Slide 1: Stallion Express Auto Service
Schedule Service Intervals
FIAT 500C 1.4L & 1.2L - Manual

## Slide 2: 10,000 Km Service
10000 Km | 30000 Km | 50000 Km | 70000 Km | 90000 Km | 110000 Km | 130000 Km | 150000 Km | 170000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت

## Slide 3: 20,000 Km Service
20000 Km | 40000 Km | 80000 Km | 140000 Km | 160000 Km | 220000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Spark Plugs | بوجيهات

## Slide 4: 60,000 Km Service (Major Service)
60000 Km | 120000 Km | 180000 Km | 240000 Km | 300000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Spark Plugs | بوجيهات
Driving Belt | سير محرك
Tensioner Drive Pulley | بليه شداد
Toothed Timing belt | سير كاتينه
Toothed Timing Pulley | بليه كاتينه

## Slide 5: 100,000 Km Service
100000 Km | 200000 Km | 300000 Km | 400000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Spark Plugs | بوجيهات
Coolant | مياه تبريد
Gearbox Oil | زيت فتيس
Notes | ملحوظات
The service 300000 Km will be a major service so the Belts & Pulleys Kit will be added. | يتم اضافه مجموعه السيور والبلى فى صيانه ال 300000 كم.