## Slide 1: Stallion Express Auto Service
Schedule Service Intervals
FIAT TIPO 1.6L - Automatic

## Slide 2: 10,000 Km Service
10000 Km | 30000 Km | 70000 Km | 90000 Km | 110000 Km | 130000 Km | 170000 Km | 190000 Km | 210000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت

## Slide 3: 20,000 Km Service
20000 Km | 60000 Km | 140000 Km | 180000 Km | 240000 Km | 280000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Fuel Filter | فلتر بنزين
Notes | ملحوظات
Make sure if the vehicle has an external fuel filter or not. | يتم تحديد ما اذا كان يوجد فلتر بنزين خارجى بالسياره ام لا

## Slide 4: 40,000 Km Service
40000 Km | 80000 Km | 120000 Km | 160000 Km | 220000 Km | 260000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Fuel Filter | فلتر بنزين
Spark Plugs | بوجيهات
Notes | ملحوظات
Make sure if the vehicle has an external fuel filter or not. | يتم تحديد ما اذا كان يوجد فلتر بنزين خارجى بالسياره ام لا

## Slide 5: 50,000 Km Service
50000 Km | 150000 Km | 250000 Km
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Driving Belt | سير محرك
Fixed Tensioner Pulley | بليه ثابته
Tensioner Pulley | بليه متحركه

## Slide 6: 100,000 Km Service (Major Service)
Identical Maintenances
Items | العناصر
Engine oil | زيت محرك
Oil Filter | فلتر زيت
Intake Filter | فلتر هواء
Compartment A/C Filter | فلتر تكيف
Fuel Filter | فلتر بنزين
Driving Belt | بوجيهات
Fixed Tensioner pulley | بليه ثابته
Tensioner | بليه متحركه
Coolant | مياه تبريد
Gearbox Oil | زيت فتيس
Notes | ملحوظات
Make sure if the vehicle has an external fuel filter or not. | يتم تحديد ما اذا كان يوجد فلتر بنزين خارجى بالسياره ام لا
The Spark plugs will be added to 200000 Km & 400000 Km services. | سيتم إضافة البوجيهات في خدمة 200000 و400000 كم.
100000 Km | 200000 Km | 300000 Km | 400000 Km